# Parcelas aptas:

Una vez que ya tenemos la capa con las parcelas que cumplen los requisitos (“Requisitos.shp”) y la capa en la que se reflejan las zonas restringidas (“Restricciones.shp”), ya podemos buscar aquellas zonas concretas en las que se cumplen todos los requisitos y no existe ninguna restricción.

El modo más sencillo es restar a la capa de zonas aptas las superficies representadas en los elementos de la capa de restricciones.

Se trataría de una superposición vectorial de ambas capas en la que escogeríamos la superficie incluida en la capa “Apto” y que a su vez no esté incluida en “Restricciones”

Zonas_Aptas  Zonas_Restringidas = Parcelas Candidatas

En ArcGIS este tipo de exclusión se realiza con la herramienta Erase, y podemos encontrarla en la ventana ArcToolbox:

ArcToolbox

( Analyst Tools

( Overlay

( Erase:

- Input Features: Apto.shp

- Erase Features: Restriccion.shp

- Output Feature Class: Candidatas.shp

Requisitos:                                              Restricciones:

La capa resultante contiene una sola entidad compuesta por varios polígonos; dentro de este contorno, se encierran todas las zonas que cumplen todas las condiciones impuestas hasta el momento.

Los elementos de esta capa son tipologías, solo existe una entidad en la que se agrupan todas las parcelas de un mismo tipo (podemos comprobarlo seleccionando un elemento aislado, veremos que automáticamente se seleccionan todos los polígonos existentes en la capa).

A nosotros nos resulta más útil contar con un elemento individual para cada parcela, para lo cual podemos utilizar el comando Explode, que nos permite descomponer un elemento en las distintas partes que lo forman, en este caso las parcelas aisladas.…

Para utilizar el comando Explode debemos editar la capa sobre la que estemos trabajando, resulta aconsejable realizar copia de seguridad antes de editar un shapefile, ya que una vez guardemos los cambios, estos serán irreversibles.

Para editar una capa debemos desplegar la barra de edición desde el menú principal (Tools ( Editor Toolbar) o desde su icono.

Veremos que aparece una nueva barra en la que se nos proporcionan las herramientas básicas de edición:

Desde aquí podemos comenzar una nueva sesión de edición.

Editor ( Star Editing:

- Source: Practica 8\Capas Derivadas\Capas Parcelas\Candidatas.shp

Para acceder al comando Explode, necesitamos desplegar las opciones avanzadas de edición.

Editor

( More Editing Tools

( Advanced Editing

Nos interesa el sexto icono (Explode Multi-part Feature).

Mediante el comando Explode podemos descomponer el elemento seleccionado en las distintas partes que lo componen. Esta operación es común en los programas CAD en los que se suele emplear para descomponer polígonos o polilíneas en las líneas que forman cada segmento. Como vimos al estudiar el formato Shapefile, cada elemento o registro puede estar compuestos por varias partes (distintos polígonos en este caso) que se recogen en una única entrada, con esta herramienta crearemos un registro para cada una de las partes:

En primer lugar seleccionaremos el único elemento de la capa “Candidatas” utilizando la herramienta Edit Tool

Una vez tengamos seleccionado nuestro elemento, ya podemos fragmentarlo:

Explode Multi-part Feature.

Editor ( Save Edits.

Editor ( Stop Editing.

Si comprobamos la tabla de atributos, veremos que la capa “Candidatas” ahora contiene 42 elementos independientes.

Uno de los campos de nuestra tabla debería ser “Shape_Area” (puede darse el caso de que esté oculto, pero este campo se genera por defecto en todos los Shapefiles que contienen polígonos); desde aquí podríamos buscar aquellas parcelas mayores de 10 hectáreas.

Podemos realizar una selección por atributos directamente:

Desde el menú principal de ArcGIS escogemos Selection

( Select By Attributes…

- Layer: Candidatas

- Method: Create a new selection

SELECT * FROM Candidatas WHERE: [Shape_Area] > 100000 (El campo Shape_Area viene en metros por defecto)

…o bien podemos crear un nuevo campo con el área en la misma unidad de medida que el enunciado:

Bot. Der. sobre la capa Candidatas

( Open Attribute Table

( Options

( Add Field…

- Name: Area_Has

- Type: Double

Después con el botón derecho sobre el nuevo campo calculamos el área:

Bot. Der. sobre el campo Area_Has

( Calculate Geometry

- Property: Area

- Coordinate Systems

- Use coordinate system of the data source:

PCS: WGS 1984 UTM Zone 30N

- Units: Hectares [ha]

…y escogemos aquellos registros con más de 10 hectáreas:

Desde la tabla de atributos:

( Options

( Select By Attributes…

Method: Create a new selection

SELECT * FROM Candidatas WHERE: [Area_Has] > 10

En ambos casos una vez tengamos la selección activa guardaremos la selección en una nueva capa llamada Candidatas_10Ha

Bot. Der. sobre Candidatas

( Data

( Export Data…

Export: Selected features

Use the same coordinate system as: this layer’s source data

Output shapefile or feature class: Buscamos la ruta de nuestra carpeta o geodatabase…\Candidatas_10Ha.shp

Candidatas y Candidatas_10Has:

En la nueva capa que acabamos de crear, todas las parcelas han superado todas las condiciones requeridas, por lo que ya solo faltaría escoger una de ellas (la más alejada de las depuradoras ya existentes).