# Restricciones

Las restricciones al contrario que los requisitos, nos excluyen unas zonas determinadas debido a sus características. Se trata de una condición tan limitante como los requisitos, solo que en este caso se especifica directamente las zonas que no albergarán esta actividad; el resto de las zonas no presentan ningún impedimento en lo que respecta a las restricciones:

- Las nuevas parcelas no pueden estar dentro de la franja de protección de corrientes o superficies de agua, que se establece de la siguiente forma:

  - Hasta 150 metros de las corrientes de agua

  - Hasta 1000 metros de los embalses (que en esta zona se utilizan para abastecimiento urbano)

- No deben estar a menos de 1000 metros de las áreas urbanizadas.

Podría enfocarse como un filtro excluyente: en el apartado anterior hemos determinado toda la extensión que cumple con unas condiciones necesarias; pues bien, ahora deberemos excluir aquellas zonas que por sus características no resulten recomendables para el desarrollo de la actividad (básicamente aquellas con mayor densidad de población o en las que pueda existir riesgo de contaminación de las aguas).

# Hidrografía:

- Las nuevas parcelas no pueden estar dentro de la franja de protección de corrientes o superficies de agua, que se establece de la siguiente forma:

  - Hasta 150 metros de las corrientes de agua

  - Hasta 1000 metros de los embalses (que en esta zona se utilizan para abastecimiento urbano)

De nuevo se trata de crear un área de influencia mediante un proceso bastante similar al que vimos anteriormente con las vías de comunicación.

En este caso ya tenemos separadas las capas “Embalses.shp” y “Rios.shp”, por lo que solo resta generar un buffer aplicando la distancia respectiva a cada una.

En el caso de los ríos:

ArcToolbox

( Analysis Tools

( Proximity

( Buffer

- Input features: Rios

- Output Feature Class: C:\Practica\Practica.mdb\Rios_Buffer150

- Distance: Linear unit = 150 Meters

- Side Type (optional): FULL

- End Type (optional): ROUND

- Dissolve Type (optional): ALL

Capa Rios + Capa Rios_Buffer150:

En los embalses seguiríamos el mismo proceso pero con un área de influencia significativamente mayor (1000 metros), esto es lógico si tenemos en cuenta la superficie variable de los embalses así como el valor natural de su entorno:

ArcToolbox

( Analysis Tools

( Proximity

( Buffer

- Input features: Embalses

- Output Feature Class: Embalses_Buffer1000

- Distance: Linear unit = 1000 Meters

- Side Type (optional): FULL

- End Type (optional): ROUND

- Dissolve Type (optional): ALL

Capa Embalses + Capa Embalses_Buffer1000:

# Zonas urbanas:

- No deben estar a menos de 1000 metros de las áreas urbanizadas.

Una vez más vamos a tener que establecer una franja de protección mediante un buffer, en esta ocasión en torno a las áreas urbanizadas; para lo cual seguiremos los mismos pasos que con las dos capas anteriores:

ArcToolbox

( Analysis Tools

( Proximity

( Buffer

- Input features: Urbano

- Output Feature Class: Urbano_Buffer1000

- Distance: Linear unit = 1000 Meters

- Side Type (optional): FULL

- End Type (optional): ROUND

- Dissolve Type (optional): ALL

Capa Urbano + Capa Urbano_Buffer1000:

Ya deberíamos tener listas todas las capas que reflejan las restricciones; el siguiente paso será agrupar toda el área cubierta en estas capas en una sola capa con las zonas restringidas.

# Restricciones:

El siguiente paso será superponer todas las capas para localizar todas las zonas presentes en alguna de las tres capas.

Al igual que en superposiciones anteriores, podemos emplear la herramienta “Union” para generar la unión de varias capas:

ArcToolbox

( Analysis Tools

( Overlay

( Union

- Input Features:

Rios_Buffer150

Embalses_Buffer1000

Urbano_Buffer1000

- Output Feature Class: C:\Practica\Practica.mdb\Restricciones

- JoinAttributes (optional): NO_FID (no nos hacen falta)

- Gaps Allowed: Activado (activamos esta casilla para que nos deje en blanco y sin elementos las zonas en las que no exista ninguna restricción)

Como ya vimos en los buffer de los viales, es bastante común que al generar este tipo de capas sobrepasemos el área de trabajo, por lo que, si lo deseamos, podemos utilizar el comando “Clip” para eliminar toda la información fuera de la zona de estudio.

En esta ocasión hemos esperado a tener todas las capas unidas para no tener que repetir el mismo proceso tres veces sobre cada una de las capas buffer generadas.

ArcToolbox

( Analysis Tools

( Extract

( Clip

- Input Features: Restricciones

- Clip Features: Hoja_Fondo

- Output Feature Class: C:\Practica\Practica.mdb\Restricciones_Clip

La nueva capa conservará los respectivos campos FID de las capas de restricciones. En cada uno de estos campos, -1 representa que no existe una restricción, mientras que el valor 1 se aplica cuando esta zona estaba restringida en la capa a la que pertenezca el campo FID.

Capa Restricciones: